## Slide 1
Ceres Diagnóstico
IFMT CUIABÁ · 2026
DEFESA DE ARTIGO · DISCIPLINA PSI
Sistema TinyML embarcado para detecção de doenças em tomateiro
Namem Rachid Jaudy Neto
JUNHO 2026 · GITHUB.COM/NAMEM/EXTENSAO2

## Slide 2
Ceres Diagnóstico
02 / 23
ROTEIRO
O caminho da apresentação
01 · Problema e proposta
05 · Gap geográfico e colapso de classe
02 · Como construímos o modelo
06 · Arquitetura: onde rodar o modelo?
03 · A surpresa: gap laboratório–campo
07 · Sistema em funcionamento
04 · Os cinco experimentos
08 · Conclusão e trabalhos futuros
CERES · DEFESA PSI
IFMT CUIABÁ

## Slide 3
Ceres Diagnóstico
03 / 23
PROBLEMA E MOTIVAÇÃO
Quem cuida da lavoura está sozinho
R$ 10 bi/ano — tomateiro é a 3ª maior produção mundial (FAO 2024)
Doenças foliares causam até 100% de perda de safra
Diagnóstico depende de agrônomos especializados — inacessíveis ao pequeno produtor
Conectividade instável no campo inviabiliza soluções 100% cloud
POR QUE IMPORTA
Um diagnóstico em campo, offline e ao alcance do bolso pode evitar perdas de safra e acelerar a resposta a surtos.
CERES · PROBLEMA
IFMT CUIABÁ

## Slide 4
Ceres Diagnóstico
04 / 23
NOSSA PROPOSTA
Um sistema TinyML embarcado que classifica 10 doenças do tomateiro — barato e sem internet
10
CLASSES
Diagnóstico preciso
9 doenças foliares + folha saudável
638KB
MODELO PEQUENO
INT8 quantizado
Cabe num microcontrolador de baixo custo
100%
LOCAL
Funciona offline
Sem dependência de nuvem nem internet
CERES · PROPOSTA
SEM INTERNET · BAIXO CUSTO

## Slide 5
Ceres Diagnóstico
05 / 23
OBJETIVOS
Objetivo geral
Sistema embarcado de baixo custo para detecção precoce de 10 doenças do tomateiro, integrando:
TINYML — ESP32-S3 N16R8
IOT — MQTT / HIVEMQ CLOUD
APP MÓVEL — FLUTTER + DART
Código e modelos abertos · github.com/Namem/extensao2
5 CONTRIBUIÇÕES
①
10 classes, pipeline reproduzível (código aberto)
②
ESP32-S3: 692 ms, modelo INT8 de 638 KB
③
3 arquiteturas: Edge / Mobile on-device / Cloud
④
Validação em 3 datasets de campo independentes
⑤
5 experimentos documentados (incluindo negativos)
CERES · OBJETIVOS
IFMT CUIABÁ

## Slide 6
Ceres Diagnóstico
06 / 23
DATASET E PIPELINE DE TREINAMENTO
De 18 mil a 89 mil imagens
PLANTVILLAGE
18.160 imgs
10 classes
→
SPLIT
70 / 15 / 15
seed = 42
→
AUGMENT.
offline × 6
só treino
→
TREINO FINAL
88.949 imgs
augmentado
SPLIT
IMAGENS
Treino (augmentado)
88.949
Validação
2.724
Teste (nunca visto)
2.734
ORIGEM DOS DADOS
PlantVillage (Hughes & Salathé, 2015) — ~18 mil folhas de tomate em laboratório, 10 categorias. Licença CC BY 4.0.
CERES · DATASET
PLANTVILLAGE · CC BY 4.0

## Slide 7
Ceres Diagnóstico
07 / 23
AS 10 CLASSES DO MODELO
Nove doenças e a folha sã
IMAGEM · FOLHA
D01
Requeima
IMAGEM · FOLHA
D02
Septoriose
IMAGEM · FOLHA
D03
Pinta-preta
IMAGEM · FOLHA
D03b
Mancha-alvo
IMAGEM · FOLHA
D05
Mofo foliar
IMAGEM · FOLHA
D06
Vira-cabeça
IMAGEM · FOLHA
D06b
Mosaico
IMAGEM · FOLHA
D07
Ácaro
IMAGEM · FOLHA
D09
Mancha bact.
IMAGEM · FOLHA
—
Saudável
CERES · CLASSES
9 DOENÇAS + SAUDÁVEL

## Slide 8
Ceres Diagnóstico
08 / 23
POR QUE MOBILENETV2?
O único que cabe no chip
MODELO
PARÂMETROS
FLOAT
INT8
ESP32-S3
ResNet-50
25 M
>100 MB
>25 MB
✕ Não
EfficientNet-B0
5,3 M
~20 MB
~5 MB
✕ Não
YOLO (mínimo)*
~6 M
>10 MB
>6 MB
✕ Detector*
MobileNetV1
4,2 M
~3 MB
~1,1 MB
△ v1 inferior
MobileNetV2 ★
3,4 M
<4 MB
638 KB
✓ Escolhido
Depthwise separable convolutions → 8–9× menos FLOPs · Alpha 0,35 · entrada 96×96×3 · Arena ESP32-S3: 200 KB / 512 KB (39%)
*YOLO é detector de objetos (bounding box) — incompatível com classificação de folha única.
CERES · ARQUITETURAS
MOBILENETV2 · INT8 638 KB

## Slide 9
Ceres Diagnóstico
09 / 23
TREINAMENTO E QUANTIZAÇÃO · DO FLOAT AO INT8
O preço de caber no chip
Ceres · MobileNetV2 96×96 INT8 — curvas de treinamento (Exp B)
treino
validação
test set: 98,13% · 2.734 imgs
62,0%
INT8 sem calibração
Edge Impulse · 1ª tentativa
98,13%
Modelo float (teto)
TensorFlow local · só PC
95,76%
INT8 embarcado
TF + calibração · vai pro ESP32
Calibração: a perda de quantização caiu de 30,5 → 2,37 pp. O embarcado entrega 95,76% — não os 98,13% do float que só roda no PC.
CERES · QUANTIZAÇÃO
−30,5 PP → −2,37 PP

## Slide 10
Ceres Diagnóstico
10 / 23
MATRIZ DE CONFUSÃO · INT8
95,76% em laboratório
Test set: 2.618 / 2.734 corretas
MATRIZ 10 × 10 · HEATMAP
CLASSES QUASE PERFEITAS
≥ 99%
Mancha bacteriana · vira-cabeça · saudável
CLASSE MAIS DIFÍCIL
83%
Pinta-preta — confundida com septoriose, requeima e mancha bacteriana.
PADRÃO
Doenças com lesões necróticas (manchas escuras) tendem a se confundir entre si.
Resultado em laboratório: muito bom. Mas e em campo real?
CERES · MATRIZ DE CONFUSÃO
PINTA-PRETA = CLASSE DIFÍCIL

## Slide 11
Ceres Diagnóstico
11 / 23
A SURPRESA
O gap laboratório–campo
95,76%
PLANTVILLAGE · LAB
→
20,77%
PLANTDOC · CAMPO REAL
−75pp
em uma única transição de domínio
NÃO ESTAMOS SOZINHOS · A LITERATURA JÁ DESCREVIA
99,35%
Mohanty (2016)
PlantVillage — lab
~31%
Singh (2020)
PlantDoc — sem adaptação
−29 a −58 pp
Xu (2024)
revisão de 42 trabalhos
CERES · GAP LAB–CAMPO
FENÔMENO ESTRUTURAL DOCUMENTADO

## Slide 12
Ceres Diagnóstico
12 / 23
A JORNADA PARA FECHAR O GAP
Cinco experimentos
EXP
ESTRATÉGIA
PLANTVILLAGE
PLANTDOC
TOMATO-V.
DAFFODIL
A
Edge Impulse — sem calibração INT8
62,0%
—
—
—
B
TF local — calibração INT8 (50 batches)
95,76%
20,77%
—
—
C
Exp B + augmentation sintética (rembg)
96,20%
20,24% ✕
—
—
D
Exp B + fine-tuning com dados reais
97,55%
30,43% ✓
11,52%
—
E ★
Exp D + Focal Loss γ=2 ← MODELO FINAL
98,43%
30,43% ✓
27,65%
18,13%
−30,5 pp
sem calibração
+34 pp
com calibração (Exp B)
+10 pp
em campo (Exp D)
+16 pp
Focal Loss (Exp E)
CERES · EXPERIMENTOS
EXP E ★ = MODELO FINAL

## Slide 13
Ceres Diagnóstico
13 / 23
EXP. C · RESULTADO NEGATIVO
Síntese não substitui dado de campo
O QUE TENTAMOS
HIPÓTESE
Se o modelo aprende o fundo cinza, trocar o fundo deveria forçá-lo a olhar a lesão.
MÉTODO
rembg (U2-Net) remove o fundo de cada folha e recompõe sobre fundos naturais do PlantDoc.
ESCALA
177.698 composições sintéticas geradas.
O QUE ACONTECEU
+0 pp em campo
20,24% vs. 20,77% do Exp. B
Saudável: 0,0% em campo
O modelo nunca acerta folha saudável real.
Por quê: artefatos de borda e iluminação inconsistente — o domínio sintético não captura a distribuição real.
Lição: síntese não substitui dado de campo. Resultado negativo reprodutível.
CERES · EXP. C NEGATIVO
177.698 SÍNTESES · +0 PP

## Slide 14
Ceres Diagnóstico
14 / 23
EXP. D E E · O QUE FUNCIONOU
Dado real e Focal Loss
EXP. D — FINE-TUNING REAL
+10 pp em campo
20,77% → 30,43% · PlantDoc
Como: 677 imagens reais do PlantDoc/train (repetidas 10×), avaliadas em 69 nunca vistas.
Conclusão: o fator limitante é o volume de dados de campo , não o método de treinamento.
EXP. E — FOCAL LOSS (FINAL)
+16 pp no Tomato-Village
11,52% → 27,65% · Índia
Como: Focal Loss (γ=2) reduz o peso de exemplos fáceis — imagens de lab com fundo cinza.
Efeito: força o modelo a focar nas features diagnósticas da lesão. É o modelo final embarcado.
CERES · EXP. D E E
VOLUME DE CAMPO É O GARGALO

## Slide 15
Ceres Diagnóstico
15 / 23
ESPECIFICIDADE GEOGRÁFICA
A acurácia cai com a distância
EUA / Europa
30,43%
Índia
27,65%
Bangladesh
18,13%
Confirma Barbedo (2019) : variedades locais, iluminação tropical e estágio fenológico distinto degradam o desempenho.
COLAPSO DE CLASSE
Exp. D no Tomato-Village (Índia):
73%
das folhas saudáveis indianas foram classificadas como D02 septoriose.
Padrão típico de colapso sob shift extremo — o modelo "despeja" tudo numa classe. Mitigado no Exp. E com Focal Loss.
CERES · GAP GEOGRÁFICO
BARBEDO 2019 · COLAPSO DE CLASSE

## Slide 16
Ceres Diagnóstico
16 / 23
MODELO PRONTO · ONDE RODAR?
Três arquiteturas, um modelo
MobileNetV2 INT8 · 638 KB · 96×96 · 10 classes · T=0,25
①
Edge
ESP32-S3 N16R8
692ms
OFFLINE · 100% LOCAL
MQTT/TLS → HiveMQ · sem internet
②
Mobile
Android on-device
~200–400ms
OFFLINE
tflite_flutter 0.12.1 · toggle Edge ↔ Cloud no app
③
Cloud
Flutter + Django
306ms
HTTPS · REQUER REDE
API Railway + PostgreSQL · pipeline completo
Pivô de engenharia: plano original era ESP32-S3 + câmera OV5640, 100% autônomo. Câmera ainda não integrada (Sprint 2). Adaptação: smartphone como sensor no caminho ②. Mesmo modelo INT8, mais flexibilidade.
CERES · ONDE RODAR
EDGE · MOBILE · CLOUD

## Slide 17
Ceres Diagnóstico
17 / 23
COMPARATIVO EDGE / MOBILE / CLOUD
Lado a lado
ASPECTO
① EDGE
② MOBILE
③ CLOUD
Latência CNN
692 ms (±1)
~200–400 ms
306 ms
Funciona offline
✓ Sim
✓ Sim
✕ Não
Infraestrutura
ESP32-S3 ~R$ 80
Celular do produtor
Railway (free tier)
Status atual
✓ Validado · 10/10
✓ Implementado
✓ Produção
692ms
LATÊNCIA REAL ESP32
Determinística (±1 ms) · 10/10 corretas no benchmark · 2× mais rápida que a estimativa do Edge Impulse · imperceptível em campo (produtor leva 2–5 s para posicionar a folha).
CERES · COMPARATIVO
692 MS · DETERMINÍSTICO

## Slide 18
Ceres Diagnóstico
18 / 23
O QUE CONSTRUÍMOS · DA DECISÃO AO SISTEMA
Quatro camadas integradas
Firmware
ESP32-S3
PlatformIO / ESP-IDF 5.x
MQTT QoS 1 · TLS 1.3
DHT22 + sensor de solo
Arena 200 KB · 692 ms
Broker
MQTT
HiveMQ Cloud
Porta 8883 (TLS)
JSON payload
Pub/Sub em tempo real
Backend
DJANGO REST
12 endpoints REST
JWT + refresh token
MQTT listener
PostgreSQL · Railway
App
FLUTTER
10+ telas implementadas
Drift SQLite offline
tflite_flutter 0.12.1
Sync offline → online
ceres_mobilenetv2_int8.tflite
·
638 KB
·
mesmo arquivo do ESP32-S3
·
inferência offline ~200–400 ms
CERES · SISTEMA INTEGRADO
FIRMWARE · BROKER · BACKEND · APP

## Slide 19
Ceres Diagnóstico
19 / 23
APP FLUTTER · TELA IOT
ESP32-S3 + DHT22 + sensor de solo
O SISTEMA EM FUNCIONAMENTO
Em produção, hoje
DECISÃO DE ENGENHARIA
Plano original: ESP32-S3 + câmera OV5640, autônomo. Câmera pendente (Sprint 2) — ESP32 adaptado para coletar sensores e publicar via MQTT.
SENSORIAMENTO EM TEMPO REAL
Temperatura · umidade do ar · umidade do solo via MQTT (QoS 1). Tela: 29,5 °C · 49% · 34% , status ONLINE.
PIPELINE INTEGRADO
Django persiste cada evento com GPS; app sincroniza diagnósticos offline → online ao reconectar.
CERES · EM FUNCIONAMENTO
MQTT QOS 1 · GPS · SYNC

## Slide 20
Ceres Diagnóstico
20 / 23
DEMONSTRAÇÃO E RECURSOS
Ver funcionando
1
Captura da folha pela câmera do app
2
Diagnóstico INT8 (Edge / Mobile / Cloud)
3
Publicação via MQTT do ESP32-S3
4
Histórico e mapa de eventos com GPS
VÍDEO DEMONSTRATIVO (1,5×)
BAIXE E TESTE
APK + imagens de teste
github.com/Namem/extensao2
CERES · DEMONSTRAÇÃO
GITHUB.COM/NAMEM/EXTENSAO2

## Slide 21
Ceres Diagnóstico
21 / 23
CONCLUSÃO
TinyML agrícola funciona — o gargalo é o dado , não o hardware
①
Viabilidade
PROVA DE CONCEITO CONCLUÍDA
MobileNetV2 INT8 roda no ESP32-S3 em 692 ms · 638 KB · ~R$ 80. Diagnostica 10 doenças sem internet.
②
Gap lab–campo
FENÔMENO ESTRUTURAL
Sem adaptação: 95,76% no lab cai para 18–30% em campo. Documentado (Xu 2024, Singh 2020) — não é particular deste trabalho.
③
O gargalo real
FALTA DATASET BRASILEIRO
Variedades locais, iluminação tropical e estágios reais são o fator limitante. Nenhum método sintético supriu (Exp C).
CERES · CONCLUSÃO
O DADO É O GARGALO

## Slide 22
Ceres Diagnóstico
22 / 23
TRABALHOS FUTUROS
O caminho à frente
Dataset brasileiro de campo
Coleta com pequenos produtores, variedades locais e condições reais — o fator que mais limita a generalização.
Integração da câmera OV5640
Validar o pipeline de captura completo no ESP32-S3 e medir a latência com sensor real, fechando o ciclo embarcado.
Validação com produtores reais
Levar o sistema a propriedades agrícolas e avaliar usabilidade, acurácia em campo e adoção pelo pequeno produtor.
Expansão para outras culturas
Generalizar o pipeline para soja, milho ou café — outras culturas brasileiras de forte impacto econômico.
CERES · TRABALHOS FUTUROS
DATASET BR · CÂMERA · CAMPO · CULTURAS

## Slide 23
Ceres Diagnóstico
23 / 23
DEFESA DE ARTIGO · PSI
Obrigado.
Perguntas?
Namem Rachid Jaudy Neto · IFMT Cuiabá · Junho 2026
GITHUB.COM/NAMEM/EXTENSAO2